## Slide 1
ÚPRAVY
POVRCHOVÉ

## Slide 2: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
významný vliv na užitnou hodnotu celého výrobku
jsou určeny chemickými a fyzikálními vlastnostmi systému povlak-základní materiál
Významně určují trvanlivost výrobků
plní i estetickou fci

## Slide 3: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
U galvanických povlaků hodnotíme:
ochranné vlastnosti
funkční a ozdobné vlastnosti

## Slide 4: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Galvanické povlaky musí splňovat kvalitativní ukazatele:
celkový vzhled
korozní odolnost
pórovitost
přilnavost
tloušťka a její rovnoměrnost
tažnost
tvrdost

## Slide 5: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Způsoby vytváření galvanických povlaků:
závěsové pokovování /kusové/
hromadné
kontinuální

## Slide 6: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Závěsové povlaky: malé galvanické linky, malý počet kusů různých tvarů
Hromadné povlaky: drobnější součásti velkých sérií
Kontinuální povlaky: nejintenzivnější proces pokovování, dráty, tyče, pásy, trubice

## Slide 7: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Struktura technologických postupů:
přípravné operace
pokovování
dokončovací operace

## Slide 8: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
přípravné operace – chemické odmaštění, moření, elektrolytické odmaštění, dekapování aktivace
pokovování – ochranné povlaky /Zn, Cd, Sn, Pb/, ozdobné ochranné povlaky /Cu-Ni-Cr, Zn, Ag /, funkční povlaky / Cu, Ni, Cr, Fe, Ag /
dokončovací operace – pasivace, chromátování, fosfátování, barvení, leštění

## Slide 9: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Hodnocení jakosti galvanických povlaků:
přímým měřením vybraných znaků jakosti
nebo celkovým zkoušením povlaku.
Pokud odebíráme vzorky ještě v průběhu procesu, provádíme mezioperační kontrolu.
Při konečné kontrole posuzujeme jakost výsledného povlaku.

## Slide 10: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Metody zkoušení galvanických povlaků
Kontrola vzhledu
kontrola přilnavosti
stanovení korozní odolnosti
kontrola pórovitosti
měření tloušťky povlaku /destruktivní a nedestruktivní metody/

## Slide 11: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Moderní způsoby pokovování:
pokovování pulzními proudy
mechanická aktivace povrchu
materiálově uzavřené okruhy apod.

## Slide 12: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Příprava povrchu - tryskání

## Slide 13: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Galvanické pokovování

## Slide 14: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Finální nástřik krycí barvou

## Slide 15: POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Výrobní pomůcky pro vytváření povrchu