## Slide 1
VÝROBNÍ VÝKRESY

## Slide 2: VÝROBNÍ VÝKRESY
základní dokument při návrhu nového výrobku
v souladu s normalizovanými pravidly (normy)
Provedení:
1. klasické kreslení (ručně)
2. PC (CAD)

## Slide 3: VÝROBNÍ VÝKRESY
Rozdělení výkresů podle určení:
návrhové
výkresy součástí
výkresy sestav

## Slide 4: VÝROBNÍ VÝKRESY
Formáty výkresů (velikost výkresu):
Určeny šířkou a výškou v mm
označování
- A0 - největší
- A4 – nejmenší
  - prodloužené formáty
  - zvlášť prodloužené formáty
Základní požadavek volby formátu – dobrá čitelnost!

## Slide 5: VÝROBNÍ VÝKRESY
Náležitosti výkresu:
Oříznutý formát
Souřadnicová síť
Kreslící plocha
Středící značky
Značky pro oříznutí
Popisové pole

## Slide 6: VÝROBNÍ VÝKRESY
Skládání výkresu:
Skládáme pouze kopie!
Skládáme vždy na formát A4
Popisovým polem nahoru
Originály výkresu - speciální archivační skříně

## Slide 7: VÝROBNÍ VÝKRESY
Typy čar na výrobních výkresech:
Podle charakteru čáry
Podle tloušťky čáry
Všechny typy čar jsou určeny normou ČSN.

## Slide 8: VÝROBNÍ VÝKRESY
a) Rozdělení podle charakteru čáry:
Souvislá
Čárkovaná
Čerchovaná
Souvislá od ruky
Souvislá se zlomy

## Slide 9
b) Podle tloušťky čáry
Tenké
Tlusté
Velmi tlusté
Poměry tlouštěk čar:
1 : 2 : 4
0,25mm : 0,5 mm : 1 mm

## Slide 10: VÝROBNÍ VÝKRESY
Typy čar

## Slide 11: VÝROBNÍ VÝKRESY